## Slide 1: microcontrolador
Professor Átila Carvalho

## Slide 2: Como era antigamente?

## Slide 3: 1º - Processamento Eletromecânico
Eletricidade + Mecânica
Calculadora Busicom HL-21

## Slide 4: 2º - Circuitos Integrados
Após a invenção do transistor.
Circuitos Integrados Especializados.
Exemplo: Porta OU 7432

## Slide 5: 3º- Microprocessador
Primeiro Microprocessador  Intel i4004.
Lançado em 1971.
Chip Programável.
Precisava de Memória RAM, ROM e um chip com I/O’s.

## Slide 6: 3º - Microprocessador
Possuia 2300 transistores internos em uma única placa de silício.
Foco em velocidade de processamento (Fazia 1200 cálculos por segundo rodando a 740 kHz).

## Slide 7: Evolução do Microprocessador
Hoje são usados em vários equipamentos: PC’s, Smartphones etc.
Possui mais de 500 milhões de transistores internos.
Faz centenas de milhões de cálculos por segundo rodando com frequência acima de 3 GHz.

## Slide 8: Microcontrolador
Um computador em apenas um chip.
Processador (CPU) + Memórias + I/O’s.
Pode ter outros periféricos como Timer, Conversor A/D, PWM, Comunicação Serial/USB/Ethernet etc.

## Slide 9: Microcontrolador
Tem relação com Eletrônica embarcada:
  TV / Monitor;
  DVD e Rádio;
  Celulares;
  Microondas;
  Automóveis;
  Leitores de Cartão;
  No-Breaks;
  Geladeiras.

## Slide 10: Principais Fabricantes
Microchip (PIC).
Atmel (Atmega, Arduino).
Texas Instruments;
Freescale.
Zilog.

## Slide 11: Microcontrolador x Microprocessador
Microcontrolador | Microprocessador
Gasta menos Energia | Gasta Mais Energia
Periféricos Internos | Foco em Velocidade
Economia de Espaço | Circuitos Maiores
Mais Barato | Mais Caro
Possui um Processador | Não possui Periféricos

## Slide 12: O que é um Microcontrolador?
É um circuito integrado que contém um núcleo de processamento, memória e periféricos que pode ser programado. É chamado de computador em um chip (SoC – System on Chip).

## Slide 13: Componentes Internos

## Slide 14: Núcleo
É o processador do microcontrolador. Responsável por interpretar as instruções, tomar decisões, realizar cálculos e controlar a dinâmica de funcionamento de todos os periféricos.

## Slide 15: Clock
O sistema de clock é um oscilador que gera uma onda quadrada que é utilizada pelo núcleo e periféricos para seu funcionamento.

## Slide 16: Memória RAM
Memória Volátil (que não retêm as informações quando não energizadas) utilizada para guardar informações gerais do usuário, dados do microcontrolador e para controle de funcionamento dos periféricos em geral.

## Slide 17: Memória ROM
Memória não volátil (geralmente memória Flash) na qual fica armazenado o programa feito pelo usuário que irá controlar o funcionamento do microcontrador.

## Slide 18: Periféricos
São circuitos internos que realizam funções específicas e são controlados de acordo com a programação feita pelo usuário.
Exemplos: Conversor AD, Timers, UART, PWM etc.

## Slide 19: Barramentos

## Slide 20: Programação do Microcontrolador
Microcontroladores não possuem, geralmente, sistema operacional; os programas rodam diretamente no chip.
O software que roda no microcontrolador é chamado de firmware.
O software é programado em linguagem C ou Assembly na maior parte dos casos, embora seja possível usar outras linguagens em alguns microcontroladores.
A programação é feita com o uso de ferramentas instaladas em um PC (IDE).

## Slide 21: Plataformas para Estudo
Há no mercado diversos kits e placas para estudo de prototipagem de sistemas embarcados e programação de microcontroladores. Como exemplo, podemos citar:
  Plataforma Arduino;
  Microchip PIC Starter Kit;
  Texas Instruments MSP430 Launchped;
  Módulo ESP8266 NodeMCU.